AGREGADO III-2-B

LXXVII REUNIÃO ORDINÁRIA DO SUBGRUPO DE TRABALHO N° 3

“REGULAMENTOS TÉCNICOS E AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE”

COMISSÃO DE ALIMENTOS

ATA N° 03/21

Brasilia, 20 de agosto a 03 de setembro de 2021

#### MERCOSUL/…SGT N° 3/P.RES Nº …

REGULAMENTO TÉCNICO MERCOSUL DE IDENTIDADE E

QUALIDADE DO LEITE UAT (UHT)

(REVOGAÇÃO DAS RES. GMC N° 78/94 E 135/96)

TENDO EM VISTA: O Tratado de Assunção, o Protocolo de Ouro Preto e as Resoluções N° 78/94, 135/96, 38/98 e 45/17 do Grupo Mercado Comum.

CONSIDERANDO:

Que a Resolução GMC N° 78/94 estabelece os requisitos de identidade e qualidade para o Leite UAT (UHT).

Que a Resolução GMC N° 135/96 aprova a inclusão do aditivo Citrato de Sódio como estabilizador no Regulamento Técnico de Identidade e Qualidade do Leite UAT (UHT), e que esta aprovação foi incluída nesta Resolução.

Que os Estados Partes concordaram na necessidade de atualizar a Resolução GMC N° 78/94.

Que a harmonização de Regulamentos Técnicos tende a eliminar os obstáculos ao comércio que geram as diferenças nos regulamentos técnicos nacionais, em conformidade con o estabelecido no Tratado de Assunção.

O GRUPO MERCADO COMUM

RESOLVE:

Art. 1 - Aprovar o "Regulamento Técnico MERCOSUL de Identidade e Qualidade do Leite UAT (UHT)", que consta como anexo e forma parte da presente Resolução.

Art. 2 - A presente Resolução se aplicará no território dos Estados Partes, ao comércio entre eles e às importações extra zona.

Art. 3 - Os Estados Partes indicarão no âmbito do Subgrupo de Trabalho N° 3 “Regulamentos Técnicos e Avaliação da Conformidade” (SGT N° 3) os organismos nacionais competentes para a implementação da presente Resolução.

Art. 4 - Derrogar a Resolução GMC Nº 78/94 e a Resolução GMC Nº 135/96.

Art. 5 - Esta Resolução deverá ser incorporada ao ordenamento jurídico dos Estados Partes antes de xx/xx/xx.

…SGT N° 3 - …., xx/xx/xx.

ANEXO

REGULAMENTO TÉCNICO MERCOSUL DE IDENTIDADE E QUALIDADE DO LEITE UAT (UHT)

1.	ALCANCE

  - OBJETIVO

O presente Regulamento Técnico tem como objetivo fixar a identidade e as características mínimas de qualidade que deverá cumprir o Leite UAT (UHT).

  - ÂMBITO DE APLICAÇÃO

O presente Regulamento Técnico se aplicará ao Leite UAT (UHT) a ser comercializado no território dos Estados Partes, ao comércio entre eles e às importações extra zona.

# 2. DESCRIÇÃO

2.1. 	DEFINIÇÃO

Se entende por Leite UAT (Ultra Alta Temperatura, UHT) o leite que foi submetido a um processo térmico de fluxo continuo de 135ºC durante 10 segundos, até 150ºC durante 2 segundos, ou combinações de temperatura e tempo equivalentes, homogeneizado e envasado sob condições assépticas, cujo resultado seja o cumprimento dos parâmetros físico-químicos indicados neste Regulamento e a ausência de bactérias capazes de proliferar em condições normais de armazenamento e distribuição, durante toda sua vida útil.

2.2. 	CLASSIFICAÇÃO

De acordo com o conteúdo de gordura (4.2.2.1.), o Leite UAT (UHT) se classifica em:

2.2.1. Leite UAT (UHT) integral.

2.2.2. Leite UAT (UHT) semidesnatado ou parcialmente desnatado.

2.2.3. Leite UAT (UHT) desnatado.

2.3. 	DESIGNAÇÃO (DENOMINAÇÃO DE VENDA)

Se denominará "Leite UAT (UHT) integral, semidesnatado ou parcialmente desnatado, ou desnatado", de acordo com a classificação estabelecida no ponto 2.2. Poderão agregar-se as expressões "Longa Vida" e/ou "Homogeneizado".

3. 	REFERÊNCIAS

# AOAC 2019 21° Ed. 947.05

# CAC/RCP57-2004

ISO 1211 | IDF 1:2010

ISO 6731 | IDF 21:2010

# ISO 4833-1:2013- Part 1

ISO 707 | IDF 50:2008

4. 	COMPOSIÇÃO E REQUISITOS

4.1. Composição

4.1.1. Ingredientes obrigatórios

Leite de vaca.

4.1.2. Ingredientes opcionais

Creme de leite.

4.2. Requisitos

4.2.1 Características sensoriais

4.2.1.1 Aspecto

Líquido.

4.2.1.2 Cor

Branco.

4.2.1.3 Odor e sabor

Característicos, sem sabores nem odores estranhos.

4.2.2 Características físico-químicas

4.2.2.1 Parâmetros mínimos de qualidade

| Requisito | Leite integral | Leite semidesnatado ou parcialmente desnatado | Leite desnatado | Método de análise |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Gordura % m/v | Mín. 3,0 | 0,6 a 2,9 | Máx. 0,5 | ISO 1211 ¦ IDF 1:2010 |
| Acidez (g ác. lático/100 ml) | 0,10 a 0,16 | 0,10 a 0,16 | 0,10 a 0,16 | AOAC 2019 21° Ed. 947.05 |
| Extrato seco desengordurado % (m/m) | Mín. 8,2 | Mín. 8,3 | Mín. 8,4 | ISO 6731 ¦ IDF 21:2010 |

4.2.2.2.

Após incubação em recipiente fechado a 35-37ºC durante 7 dias, deve cumprir:

a)	Não deve sofrer modificações que alterem o envase.

b)	A acidez não deverá superar em mais de 0,02 g de ác. láctico/100 ml à determinada em outra amostra original fechada sem incubação prévia.

c)     As características sensoriais não devem diferir sensivelmente das de um Leite UAT (UHT) sem incubar.

4.2.3. Acondicionamento

O Leite UAT (UHT) deverá ser envasado com materiais adequados para as condições previstas de armazenamento e que garantam a hermeticidade do envase e uma proteção apropriada contra a contaminação.

5.	ADITIVOS E COADJUVANTES DE TECNOLOGIA/ELABORAÇÃO

5.1. Aditivos

Se aceitará o uso dos seguintes estabilizantes:

- Sódio - (mono) Fosfato, Sódio - (di) Fosfato, Sódio - (tri) Fosfato, separados ou em combinação em uma quantidade que não supere 0,1 g/100 ml expressos em P2O5.

- Citrato de Sódio, Quantum satis.

- CONTAMINANTES

Os contaminantes orgânicos e inorgânicos presentes não devem superar os limites estabelecidos pelo Regulamento MERCOSUL correspondente.

- HIGIENE

  - Os estabelecimentos e as práticas de elaboração, assim como as medidas de higiene, deverão ajustar-se ao estabelecido na Resolução MERCOSUL específica sobre Boas Práticas de Fabricação, e ao que se estabelece no Código de Práticas de Higiene para o Leite e Produtos Lácteos (CAC/RCP57-2004).

  - Critérios macroscópicos e microscópicos

Ausência de qualquer tipo de impurezas ou elementos estranhos.

  - Critérios microbiológicos e tolerâncias

O Leite UAT (UHT) não deve conter microorganismos capazes de proliferar nas condições normais de armazenamento e distribuição, pelo qual, após uma incubação em envase fechado a 35-37ºC durante 7 dias, deve cumprir:

| Requisito | Categorização (I.C.M.S.F.) | Critério de aceitação (I.C.M.S.F.) | Método de análise |
| --- | --- | --- | --- |
| Aeróbios mesófilos/mL | 10 | n=5, c=0, m=100 | ISO 4833:2013 - Part 1 |

- PESOS E MEDIDAS

Se aplicará o Regulamento MERCOSUL correspondente.

9. 	ROTULAGEM

9.1 	Se aplicará o Regulamento MERCOSUL correspondente.

9.2	O produto se rotulará "Leite UAT (UHT) integral", Leite UAT (UHT) semidesnatado ou parcialmente desnatado" e "Leite UAT (UHT) desnatado", segundo o tipo correspondente.

Poderá utilizar-se a expressão "Longa Vida" e/ou "Homogeneizado".

Deverá indicar-se no rótulo de "Leite UAT (UHT) parcialmente desnatado" ou "Leite UAT (UHT) semidesnatado" a porcentagem de gordura correspondente.

10.	MÉTODOS DE ANÁLISE

Além dos métodos de análise indicados nos pontos 4.2.2. e 7.3., podem ser utilizados métodos de rotina reconhecidos pelo organismo competente de cada país, sempre e quando se obtenham resultados equivalentes com a metodologia de referência, tenham a sensibilidade analítica requerida para a determinação do valor estabelecido no parâmetro e estejam validados.

En caso de controvérsia, será decisivo o resultado obtido com os métodos de referência indicados nos pontos 4.2.2. e 7.3. Poderão utilizar-se versões mais atualizadas destes métodos somente nos casos em que exista acordo entre as partes envolvidas.

- AMOSTRAGEM

Se seguirão os procedimentos recomendados na norma ISO 707 | IDF 50:2008.